Număr:

Data:

03/19

Responsabil:

|  | 1. Domeniul de aplicare |  |
| --- | --- | --- |
| Aceste instrucţiuni proprii de securitate si sănătate în muncă se aplică pentru utilizarea în siguranţă a instalaţiei de GPL (a se adăuga aici denumirea instalaţiei/ aparatului consumator) |
|  | 2. Proprietăţile gazului petrolier lichefiat (GPL) / pericole |  |
|  | extrem de inflamabil, incolor, cu miros perceptibil, mai greu decât aerul capabil să formeze cu aerul amestecuri inflamabile si explozibile presiunea în butelie este dependentă de temperatură - pericol de incendiu, explozie sau deflagraţie |  |
| 3. Măsuri de protecţie şi reguli de comportare |
|  | a se utiliza numai instalaţii de GPL verificate (este obligatorie o verificare la interval de cel puţin o dată la 2 ani) utilizarea instalaţiilor de GPL şi schimbarea buteliilor este permisă numai persoanelor instruite în acest scop se interzice utilizarea buteliilor de GPL în vecinătatea unor surse de încălzire (> 40 ° C) a se proteja buteliile de GPL împotriva căderii, de exemplu prin aşezare într-un loc cu suprafaţă plană sau prin fixare cu lanţuri a se respecta zonele de protecţie (zone fără surse de aprindere sau materiale inflamabile, fără acces la subsol) a se efectua controale vizuale periodice ale instalaţiei de GPL, de exemplu controlul zilnic al furtunelor şi al îmbinărilor detaşabile (Adăugaţi aici instrucţiunile de siguranţă din manualul de utilizare al producătorului instalaţiei) a se folosi aparatele consumatoare de GPL numai în zone unde există ventilaţie suficientă a se închide robinetul buteliei după utilizare în timpul schimbării buteliei nu este voie să ajungă surse de aprindere în apropierea supapei de închidere sau al regulatorului de presiune a se verifică etanşeitatea conectărilor (supapa de închidere, regulatorul de presiune respectiv furtunul de înaltă presiune) după fiecare schimbare a buteliei de exemplu prin folosirea unui spray de detectare a scurgerilor de gaz depozitarea buteliilor este permisă numai în aer liber sau într-o zonă bine ventilată deasupra nivelului solului a se plasa în poziţie usor accesibilă un stingător adecvat (de exemplu un stingător cu pulbere chimică uscată) |
| 4. Reguli de comportare in cazul unei defecţiuni sau neetanşeităţi |
|  | în cazul unei defecţiuni sau a unei scurgeri de gaz, de exemplu dacă se observă miros de gaz sau zgomot de scurgere trebuie închis imediat robinetul buteliei (în sensul acelor de ceasornic) buteliile de GPL neetanşe trebuie transportate imediat într-o zonă sigură (de exemplu în aer liber); posibile surse de aprindere trebuie indepărtate a nu se folosi instalaţia în cazul unei defecţiuni orice defecţiune trebuie comunicată superiorului (adăugaţi aici numele) a se efectua reparaţii numai de către persoane competente a se reutiliza instalaţia numai după efectuarea corespunzătoare a reparaţiilor a se îndepărta buteliile de GPL în caz de incendiu din zonele cu risc de incendiu a se informa pompierii despre prezenţa buteliilor de GPL în zona de incendiu |
| 5. Reguli de comportare în caz de accident / prim ajutor |
|  | a se întrerupe munca până s-a acordat primul ajutor de către agenţi responsabili cu primul ajutor a se anunţa un serviciu de urgenţă, a se solicita asistenţă medicală în caz de urgenţă: a se suna pompierii la 112 a se informa superiorii |
| 6. Transportul buteliilor de GPL in autovehicule |
|  | efectuarea transportului este permis numai persoanelor instruite în acest scop a se transporta buteliile de GPL numai cu robinetul şi protecţia supapei închise a se proteja buteliile de GPL împotriva alunecării si căderii a se asigura o ventilaţie adecvată în timpul transportului |

Aceste instrucţiuni proprii trebuie completate cu specificaţii privind instalaţia prezentă

# Text boxes

Instrucţiuni proprii de securitate si sănătate în muncă privind utilizarea instalaţiilor de gaz petrolier lichefiat (GPL)

(a se adăuga aici denumirea instalaţiei/ aparatului consumator)