Număr:

Data:

Ianuarie 2015

Responsabil:

|  | 1. Domeniul de aplicare |  |
| --- | --- | --- |
| Aceste instrucţiuni proprii de securitate si sănătate în muncă se aplică pentru schimbarea în siguranţă a buteliilor GPL |
|  | 2. Proprietăţile gazului petrolier lichefiat (GPL) |  |
|  | extrem de inflamabil, incolor, cu miros perceptibil, mai greu decât aerul capabil să formeze cu aerul amestecuri inflamabile şi explozibile presiunea în butelie este dependentă de temperatură - pericol de incendiu, explozie sau deflagraţie |  |
| 3. Măsuri de protecţie şi reguli de comportare |
|  | schimbarea buteliilor este permisă numai persoanelor instruite în acest scop în timpul schimbării buteliei nu este voie să ajungă surse de aprindere în apropierea supapei de închidere sau a regulatorului de presiune (mai aproape de 0,5 m) a se închide robinetul buteliei (prin rotire în sensul acelor de ceasornic!) a se consuma restul de gaz, de exemplu prin pornirea instalaţiei de utilizare slăbiţi cu atenţie piuliţa regulatorului de presiune (la butelii de 5 sau 11 kg) respectiv piuliţa furtunului de înaltă presiune (la butelii de 33 kg) (în sensul acelor de ceasornic) protejaţi supapa de închidere a buteliei goale cu ajutorul piuliţei de siguranţă sau a capacului de protecţie Piuliţa de siguranţă Atenţie! Există sisteme diferite de etanşare la buteliile de 5 si 11 kg (garnituri de etanşare între robinetul buteliei şi regulatorul de presiune) faţă de cele de 33 kg (fără garnitură cu suprafaţă metalică de etanşare) înainte de conectare se verifică la butelia plină dacă garnitura de etanşare este în stare ireproşabilă (garniturile de etanşare se află la racordul buteliei sau la regulatorul de presiune sau la furtunul de înaltă presiune) - conectarea regulatorului de presiune respectiv a furtunului de înaltă presiune la racordul buteliei prin rotire spre stânga (în sensul opus acelor de ceasornic) după fiecare schimbare de butelie trebuie verificată etanşeitatea conectărilor (între supapa de închidere şi regulatorul de presiune respectiv furtunul de înaltă presiune) de exemplu prin folosirea unui spray de detectare a scurgerilor de gaz, butelia fiind sub presiune (robinetul buteliei deschis, supapa la aparatul consumator închisă). a se plasa în poziţie uşor accesibilă un stingător adecvat (de exemplu un stingător cu pulbere chimică uscată) |
| 4. Reguli de comportare in cazul unei defecţiuni sau neetanşeităţi |
|  | în cazul unei defecţiuni sau a unei scurgeri de gaz, de exemplu dacă se observă miros de gaz sau zgomot de scurgere trebuie închis imediat robinetul buteliei (în sensul acelor de ceasornic) buteliile GPL neetanşe trebuie transportate imediat într-o zonă sigură (de exemplu în aer liber); posibile surse de aprindere trebuie îndepărtate a nu se folosi instalaţia în cazul unei defecţiuni orice defecţiune trebuie comunicată imediat superiorului <adăugaţi aici numele> |
| Aceste instrucţiuni proprii trebuie completate cu specificaţii privind instalaţia prezentă |

# Text boxes

Instrucţiuni proprii de securitate si sănătate în muncă privind schimbarea buteliilor de gaz petrolier lichefiat (GPL)

Capac de

protecţie

Supapa de închidere la  butelia de 33 kg

Strânge puternic

Supapa de închidere la  butelia de 5 şi 11 kg