Empfohlene Prüffristen für wiederkehrende Prüfungen (Auswahl)

|  | Prüfung durch … | Prüffrist |
| --- | --- | --- |
| Aufzugsanlagen: Personenaufzug Lasten- bzw. Güteraufzug | Zugelassene Über-wachungsstelle (ZÜS) Befähigte Person oder ZÜS | Alle zwei Jahre (*), zusätzlich Zwischen-prüfung auf ordnungs-gemäßen Zustand Alle vier Jahre |
| Dunstabzugsanlagen Fettfangfilter /Aerosolabscheider | Befähigte Person Unterwiesener Beschäftigter | Jährlich Sofern in Gebrauch: Alle 14 Tage |
| Elektrische Anlagen und ortsfeste Betriebsmittel | Befähigte Person | Alle vier Jahre |
| Elektrische ortsveränderliche Betriebsmittel, Verlängerungs- und Anschlussleitungen | Befähigte Person (Elektrofachkraft) | Richtwert: Alle sechs Monate, Maximalwert: alle zwei Jahre (bei geringer Fehlerquote) |
| Erdgasanlagen: Leitungen und Leitungsverbindungen, Absperreinrichtungen, Druckregler | Unterwiesener Beschäftigter Vertragsinstallations-unternehmen | Jährlich (*) (Sichtkontrolle) Alle 12 Jahre (*) (Gebrauchsfähigkeit / Dichtheit) |
| Explosionsschutz (Anlagen in Ex-Bereichen) | Befähigte Person oder ZÜS | Alle drei Jahre (*) |
| Feuerlöscher (ortsveränderlich) | Sachkundiger | Alle zwei Jahre (*) |
| Feuerlöschanlagen (ortsfest und selbsttätig), bei deren Einsatz eine Personengefährdung nicht auszuschließen ist | Sachkundiger oder Sachverständiger | Jährlich (*) (mindestens alle zwei Jahre ist die Prüfung durch einen Sachverständigen durchzuführen) |
| Flammenüberwachung an Gasgeräten (Zündsicherung) | Unterwiesener Beschäftigter | Jährlich (Funktionsprüfung) |
| Flüssiggasanlagen (Verbrauchsanlagen ortsfest) | Befähigte Person | Alle vier Jahre |
| Flüssiggasanlagen (Verbrauchsanlagen ortsveränderlich) | Befähigte Person | Alle zwei Jahre |
| Getränkeschankanlagen | Befähigte Person | Alle zwei Jahre |
| Hebebühnen | Befähigte Person | Jährlich |
| Hochdruckreiniger (Flüssigkeitsstrahler) | Befähigte Person | Jährlich |
| Hubeinrichtungen (z. B. Hebekipper) | Befähigte Person | Jährlich |
| Leitern / Tritte | Unterwiesener Beschäftigter | Je nach Betriebsverhältnissen |
| Sicherheitsbeleuchtung | Sachkundiger | Nach Angaben des Herstellers |
| Sicherheitseinrichtungen an Maschinen und Geräten (z. B. Verriegelungen, NOT-HALT) | Unterwiesener Beschäftigter | Arbeitstäglich auf Funktion |
| Thermoöl-Backöfen | Herstellerfirma oder Befähigte Person | Jährlich (Wärmeüber-tragungssystem sowie auf weitere Verwendbarkeit des Thermoöls) |
| Türen und Tore (kraftbetätigt) | Sachkundiger | Jährlich |

| Erläuterungen: |  |
| --- | --- |
| Zugelassene Über-wachungsstelle / ZÜS: | Prüfstelle, die von der zuständigen Landesbehörde für bestimmte Aufgabengebiete benannt und von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) als ZÜS bekanntgemacht wurde |
| Sachverständiger: | Person, die auf Grund ihrer fachlichen Ausbildung und Erfahrung besondere Kenntnisse auf dem jeweiligen Gebiet hat und mit den einschlägigen Vorschriften- und Regelwerk vertraut ist. Sie kann die zu prüfenden Gegenstand prüfen und gutachtlich beurteilen. |
| Sachkundiger: | Person, die auf Grund ihrer fachlichen Ausbildung und Erfahrung ausreichende Kenntnisse auf dem jeweiligen Gebiet hat, die mit dem einschlägigen Vorschriften- und Regelwerk vertraut ist und den sicheren Zustand des zu prüfenden Gegenstands (Arbeitsmittel, Einrichtung, usw.) beurteilen kann |
| Befähigte Person: | Person, die über die für die jeweilige Prüfung erforderliche Fachkenntnis verfügt. Diese wird erworben durch entsprechende Berufsausbildung, Berufserfahrung und zeitnahe berufliche Tätigkeit |
| Unterwiesener Beschäftigter: | Beschäftigter, der angemessen und ausreichend unterwiesen wurde, so dass er in der Lage ist, die Prüfungen durchzuführen und dabei Mängel zu erkennen |
| (*) bei Prüffrist: | Maximal zulässige Prüffrist nach den jeweils einschlägigen Rechtsvorschriften |