Datum:									Verantwortlich:

| 1. Gefahren |
| --- |
|  | Quetsch- und Scherstellen zwischen bewegten und feststehenden Bauteilen (z. B. Bereiche Pinrad, Elevator, Verteiler, Deck, Turm, Abräumer, Schlitten) Einzugsstellen zwischen Antriebsriemen und Rollen, Umlenkrollen, Ketten und Räder (z. B. Bereiche Antriebe, Verteiler, Kugelaufzug) Sturz / Absturz von Tritt- und Standflächen sowie von Laufstegen Lärm |
| 2. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Arbeiten nur durchführen, wenn hierzu unterwiesen und beauftragt Angaben des Herstellers für das sichere Arbeiten an Stellmaschinen beachten (ggf. Angaben hier einfügen!) Keine Arbeiten an laufender Stellmaschine durchführen Ggf. benachbarte laufende Stellmaschinen ebenfalls abschalten Arbeiten nur von sicherem Stand ausführen Nach Arbeitsende demontierte Schutzeinrichtungen wieder anbringen Vor dem Einschalten sicherstellen, dass sich keine Person im Gefahrbereich befindet Dauerhaftes Tragen von Gehörschutz im Bereich seilloser Stellmaschinen |
| 3. Verhalten bei Störungen / Mängeln |
| Bei sicherheitstechnischen Mängeln Stellmaschine nicht weiter betreiben Festgestellte Mängel dem Vorgesetzten sofort mitteilen Wiederinbetriebnahme erst nach Fehlerbehebung |
| Diese Betriebsanweisung muss ggf. noch durch arbeitsplatz- und tätigkeitsbezogene Angaben ergänzt werden |

# Text boxes

Muster-Betriebsanweisung

„Arbeiten an Stellmaschinen / Pinsetter“