| BTA 3013 | BETRIEBSANWEISUNG gemäß §14 GefStoffV Geltungsbereich und Tätigkeiten - | Stand 3/06 ______________ Freigabe |
| --- | --- | --- |
| GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG |
| Suma Unison Super Inhaltsstoffe: über 30% Natriumhydroxid |
| GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |
|  | Das Produkt reagiert mit Säuren unter Wärmeentwicklung. Beim Kontakt mit unedlen Metallen (Aluminium, Zink, Zinn) kommt es zur Bildung von Wasserstoff (Explosionsgefahr). Das Produkt verursacht Verätzungen an Augen, Haut und Schleimhäuten. Das Produkt darf nicht ohne Vorbehandlung (Neutralisation/Verdünnung) in die Kanalisation gelangen. |  |
| SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |
|  | Lagerung: Behälter dicht geschlossen halten, kühl und trocken lagern. Nicht zusammen mit Säuren lagern. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Handhabung: Nicht mit anderen Produkten mischen. Vorsicht beim Verdünnen: Erst Wasser vorlegen, dann Produkt langsam unter Rühren dazugeben. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. Augenschutz: dichtschließende Schutzbrille Handschutz: Schutzhandschuhe aus Butyl- oder Nitrilkautschuk Hautschutz: Arbeitsschutzkleidung |  |
| VERHALTEN IM GEFAHRFALL |
|  | Nach Verschütten/Auslaufen: Ungeschützte Personen fernhalten. Für Raumlüftung sorgen. Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Universalbinder) aufnehmen und ordnungsgemäß der innerbetrieblichen Entsorgung zuführen. Reste mit viel Wasser wegspülen. Im Brandfall: Schutzausrüstung tragen. Löschmaßnahmen auf den Umgebungsbrand abstimmen. Produkt selbst brennt nicht. Geeignete Löschmittel: Wasser, CO2, Pulver, Schaum Fluchtweg: Unfalltelefon: |  |
| ERSTE HILFE |
|  | Notruf 110/112 Nach Hautkontakt: Sofort mit viel Wasser abwaschen, gut nachspülen. Nach Augenkontakt: bei geöffneten Augenlidern mind. 10 Minuten unter fließendem Wasser ausspülen. Arzt hinzuziehen. Nach Einatmen: Frischluftzufuhr. Arzt hinzuziehen. Nach Verschlucken: Mund ausspülen, reichlich Wasser nachtrinken lassen. Kein Erbrechen auslösen. Sofort Arzt hinzuziehen. Nach Kleidungskontakt: Getränkte Kleidung sofort wechseln. Ersthelfer: |
| SACHGERECHTE ENTSORGUNG |